Standard ocupaţional

MANEVRANT VAGOANE

În sectorul : Transporturi

Cod: 831202

Data aprobării:...................................................

Denumire  document electronic: S.O. – Man. Vag.

Versiunea :..........................................................

Data de revizuire preconizată:………………….

Se completează de către Autoritatea Natională de Calificări

Iniţiatorul standardului: Comitetul sectorial Transporturi

Coordonator echipă de redactare SO:

Echipa de redactare :  Cristina Drăgan – expert instructor Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară

Verificator standard ocupaţional:

Redactor(ii) calificării:

Denumirea AO: Manevrant vagoane

Data elaborării AO: 19.03.2008

Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional şi al calificărilor bazate pe acest standard ocupaţional revine Comitetului sectorial Transporturi.

Data evaluarii:

Comisia de validare

- Descrierea ocupaţiei:

Manevrantul de vagoane este absolvent al nivelului de calificare 2 * ), autorizat să execute activităţi în legătură cu manevra vehiculelor feroviare într-o staţie de cale ferată. Trebuie să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic să execute această  activitate. Este subordonat direct şefului de manevră şi execută activitate sub supravegherea acestuia.

*) - Nivelele de calificare s-au stabilit în conformitate cu principiul Cadrului European al Calificărilo( EQF )

- Contextul ocupaţiei:

Siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor sunt concepte potrivit cărora circulaţia trenurilor şi efectuarea manevrelor trebuie să se desfăşoare fără pericol pentru călători , pentru bunurile încredinţate la transport , pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructura feroviară, precum şi pentru mediul înconjurător.

Personalul care desfăşoară activităţi sau operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare este obligat să cunoască şi să respecte prevederile regulamentelor în vigoare specifice funcţiei/activităţii pe care o exercită/prestează.

Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară pe proprie răspundere activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă atestare profesională de specialitate, să deţină avizul medical şi cel psihologic de aptitudine, precum şi autorizaţiile necesare exercitării/executării funcţiei/activităţii şi/sau manipulării instalaţiilor de siguranţa circulaţiei.

Modul de efectuare a verificării profesionale şi periodicitatea acesteia , al examinării medicale şi psihologice , precum şi modul de autorizare în funcţie/activitate şi pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei sunt cele stabilite în reglementările specifice în vigoare.

Personalul care întreţine şi/sau manipulează instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa circulaţiei, trebuie să fie instruit şi autorizat în acest scop.

- Procesul de lucru:

- Se prezintă la serviciu

- Participă la analiza activităţii şi instruirile de serviciu;

- Predă-primeşte serviciul;

- Verifică asigurarea gabaritului de liberă trecere;

- Efectuează operaţii legate de compunerea – descompunerea trenurilor;

- Efectuează operaţii legate de ataşarea – detaşarea de vagoane;

- Efectuează operaţii legate intoducerea – scoaterea  vehiculelor feroviare pe şi de la liniile de încărcare – descărcare;

- Efectuează acoperirea mişcărilor de manevră;

- Supraveghează prin defilare trenurile;

- Asigură oprirea vagoanelor cu saboţi de mână;

- Utilizează saboţii de mână la manevră;

- Asigură vehiculele feroviare contra fugirii.

- Lista funcţiilor majore:

1. Verifică starea vehiculelor feroviare manevrate

2. Asigură materialul rulant contra fugirii

3. Execută sarcini privind manevrarea vehiculelor feroviare

4. Exploatează echipamentele din activitatea de manevră

Unităţile de competenţe cheie

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba română

Titlul unităţii 2:  Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie

Titlul unităţii 3 : A învăţa să înveţi

Titlul unităţii 4:   Spirit întreprinzător şi de iniţiativă

Titlul unităţii 5 :  Competenţe sociale şi civice

Unităţile de competenţe generale

Titlul unităţii 1: Lucrul în echipă

Titlul unităţii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Titlul unităţii 3:  Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Titlul unităţii 4:  Aplicarea procedurilor implementate prin sistemul de management al calităţii

Unităţile de competenţe specifice

Titlul unităţii 1: Verificarea stării vehiculelor feroviare manevrate

Titlul unităţii 2: Asigurarea materialului rulant contra fugirii

Titlul unităţii 3: Executarea sarcinilor privind manevrarea vehiculelor feroviare

Titlu unităţii 4: Exploatarea echipamentelor din activitatea de manevră

| Titlu unităţii Lucrul în echipă ( unitate generală ) | Cod de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele , deprinderile şi atitudinile necesare pentru realizarea unui obiectiv în grup, pentru îndeplinirea unei sarcini comune. | NIVELUL UNITĂŢII : 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1.Asumarea sarcinilor care îi revin în echipă | 1.1.Capabilitatea de a-şi asuma sarcini 1.2.Capabilitatea de a comunica 1.3.Capabilitatea de a iniţia acţiuni în grup | Procesele tehnologice Instrucţiuni de serviciu specifice în vigoare Asumarea sarcinilor se face cu responsabilitate, profesionalism, operativitate | Identificarea sarcinilor şi resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor se face cu responsabilitate şi atenţie . Asumarea sarcinilor care îi revin în echipă se efectuează cu profesionalism şi operativitate. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor se realizează cu profesionalism şi operativitate |
| 2. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor | 2.1. Abilitatea de a se încadra în timp 2.2. Capabilitatea de a respecta un plan comun |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific Tipuri de echipamente şi material folosite: infrastructura feroviară, construcţii feroviare,instalaţii feroviare, sisteme, echipamente ,vehicule feroviare Situaţii de risc Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, in timpul manevrării, proiectare de particule în special în ochi, risc de alunecare, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite, arsuri etc. Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic. Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri Situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc. Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, etc. Mijloace de semnalizare: utilizate permanent- panouri ( indicatoare, plăci ), culori de securitate; etichete( pictograme, simbol de culoare pe fond ); utilizate ocazional - semnale luminoase, acustice, comunicare verbală ( pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unităţii Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi in domeniul situaţiilor de urgenţă ( unitate generală ) | Cod de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele ,deprinderile şi atitudinile necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă, în scopul evitării producerii accidentelor, acordării de prim ajutor, precum şi al intervenirii în cazul situaţiilor de urgenţă. | NIVELUL UNITĂŢII : 2 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Identificarea factorilor de risc | 1.1. Abilitatea de a identifica factorii de risc, în corelaţie cu specificul lucrărilor de executat şi particularităţile locului de muncă. 1.2. Abilitatea de a analiza responsabil mijloacele de semnalizare şi avertizare existente | Modul de identificare a factorilor de risc Modul de interpretare al mijloacelor de semnalizare şi avertizare Tipurile de mijloace de semnalizare şi avertizare Reglementările specifice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă Normele generale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. Prevederile din fişa postului legate de sănătatea şi securitatea în muncă Modul de însuşire a prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă Modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în vederea asigurării securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă Modul de utilizare a echipamentelor de lucru şi echipamentelor individuale de protecţie Modul de întreţinere şi păstrare a echipamentelor de lucru şi echipamentelor individuale de protecţie Reglementările specifice referitoare la situaţiile de urgenţă Normele generale referitoare la situaţiile de urgenţă Prevederile din fişa postului legate situaţiile de urgenţă Modul de însuşire a prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă Modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă Modul de sesizare al situaţiilor de urgenţă Modul de avizare a unui accident | Identificarea factorilor de risc se face cu atenţie,responsabilitate, profesionalism Prevederile legale se Identifică cu acurateţe şi operativitate factorii de risc. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate permanent, cu multă seriozitate şi responsabilitate pe întreaga derulare a activităţilor. Echipamentele de lucru şi echipamentele individuale de protecţie se utilizează cu seriozitate şi responsabilitate. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt aplicate permanent, cu multă seriozitate şi responsabilitate pe întreaga derulare a activităţilor. Intervenţia în caz de accident se face prompt, cu stăpânire de sine. Se intervine cu seriozitate şi profesionalism. |
| 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă | 2.1. Abilitatea de identifica prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în corelaţie cu specificul locului de muncă. 2.2. Abilitatea de a-şi însuşi prevederile legale referitoare la sănătate şi securitatea în muncă şi măsurile de prim ajutor în caz de accident prin participarea la instructajele la locul de muncă şi instructajele periodice periodice. 2.3. Abilitatea de a aplica prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă s pentru asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă, pe întreaga derulare a activităţilor. |  |  |
| 3. Utilizarea echipamentelor de lucru și echipamentelor individuale de protecție | 3.1. Abilitatea de a utiliza echipamentele de lucru şi echipamentele individuale de protecţie corect, în conformitate cu scopul pentru care au fost primite. 3.2. Abilitatea de a întreţine şi păstra echipamentele în conformitate cu prevederile producătorului echipamentului şi cu procedura specifică locului de muncă. |  |  |
| 4. Aplicarea prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă | 4.1. Abilitatea de identifica prevederile legale referitoare la la situaţiile de urgenţă în corelaţie cu specificul locului de muncă. 4.2. Abilitatea de a-şi însuşi prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă prin participarea la instructajele la locul de muncă şi instructajele periodice periodice. 4.3. Abilitatea de a aplica prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă |  |  |
| 5.Intervenţia în caz de accident | 5.1.Abilitatea de a anunţa eventualele accidente personalului abilitat şi serviciilor de urgenţă. 5.2.Abilitatea de a identifica modalitatea de intervenţie funcţie de accidentul produs. 5.3.Abilitatea de a interveni în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile stației prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare *), posturile de macazuri și barieră Tipuri de echipamente şi material folosite: infrastructura feroviară, construcţii feroviare,instalaţii feroviare, sisteme, echipamente şi produse informatice, vehicule feroviare Situaţii de risc : Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, in timpul manevrării, proiectare de particule în special în ochi, risc de alunecare, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite, arsuri etc. Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic. Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri, Situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc. Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, condiţiile de temperatură şi iluminare etc. Mijloace de semnalizare: utilizate permanent- panouri ( indicatoare, plăci ), culori de securitate; etichete( pictograme, simbol de culoare pe fond ); utilizate ocazional - semnale luminoase, acustice, comunicare verbală ( pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. Echipamentul individual de protecţie a muncii: căşti de protecţie, mănuşi diverse, palmare, bocanci, veste, pufoaice et |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Aplicarea normelor de protecţie a mediului (unitate generală) | Cod de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele ,deprinderile şi atitudinile necesare executantului, în vederea coordonării şi aplicării corecte a normelor de protecţie a mediului, în scopul diminuǎrii riscurilor de mediu, precum şi a consumului de resurse naturale. | NIVELUL UNITĂŢII : 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Aplicarea normelor de protecţie a mediului | 1.1. Abilitatea de identifica prevederile legale referitoare la normelor de protecţie a mediului în corelaţie cu specificul locului de muncă. 1.2.Abilitatea de a-şi însuşi prevederile legale referitoare protecţia mediului 1.3.Abilitatea de a identifica problemele de mediu asociate activităţilor desfăşurate 1.4.Abilitatea de a aplica normele de protecţie a mediului evitându-se impactul nociv asupra mediului înconjurător zonei de lucru. | - Norme specifice de protecţie a mediului. - Legislaţie şi proceduri interne de urgenţă, specifice. - Particularităţile locului de muncă. - Modul de acţionare pentru reducerea resurselor | Problemele de mediu, asociate activităţilor desfăşurate sunt identificate cu atenţie. Normele de protecţie a mediului sunt însuşite, cu responsabilitate. Eventualele riscuri, ce pot afecta factorii de mediu de la locul de muncă şi vecinătăţi, sunt anunţate, cu promptitudine, persoanalului abilitat şi serviciilor de urgenţă Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se desfăşoară cu promptitudine. Identificarea situaţiilor în care se pot produce pierderi, necontrolate de resurse naturale se face cu responsabilitate. |
| 2. Acţionarea pentru diminuarea riscurilor de mediu | 2.1.Abilitatea de a aplicara procedurile de recuperare a materialelor refolosibile adecvat specificului activităţilor derulate. 2.2.Capabilitatea de a manipula şi depozita reziduurile rezultate din activităţile de pe locul de muncă conform procedurilor interne, fără afectarea mediului înconjurător. 2.3 Capabilitatea de a interveni pentru aplicarea de măsuri reparatorii a mediului înconjurător în conformitate cu procedurile de urgenţă şi legislaţia în vigoare. 2.4 . Capabilitatea de a interveni pentru aplicarea de măsuri reparatorii a mediului înconjurător evitând agravarea situaţiei deja create. |  |  |
| 3. Acţionarea pentru diminuarea consumului de resurse naturale. | 3.1 Utilizarea resurselor naturale se face judicios. 3.2. Acţiunea pentru diminuarea pierderilor de resurse naturale se face permanent, conform procedurilor specifice. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile stației prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare Tipuri de echipamente şi material folosite: legea protecţiei mediului, norme de protecţia mediului, regulament de ordine interioară ( ROI ), fişa postului, plan prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, tematică instruiri etc. Situaţii de risc : Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale. Riscuri: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii etc. Factori de risc ce acţionează asupra mediului: - chimici: substanţe toxice, corozive, inflamabile; - mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice; mişcări funcţionale ale echipamentelor; deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei ( alunecare, rostogolire, răsturnare etc. ); - termici; - electrici; - biologici; - radiaţii; - gaze ( inflamabile, explozive ); Instructaje periodice: zilnice, săptămânale, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de specificul condiţiilor de lucru. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Aplicarea procedurilor implementate prin sistemul de management al calităţii (unitate generală) | Cod de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă:Unitatea cuprinde cunoştinţele , deprinderile şi atitudinile necesare executantului, pentru coordonarea şi asigurarea cerinţelor de calitate ale lucrǎrilor de pregǎtire a activităţilor / operaţiilor specifice sarcinii de lucru, de la locul / postul de muncă. | NIVELUL UNITĂŢII : 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Identificarea cerinţelor de calitate specifice | 1.1.Abilitatea de a identifica cerinţele de calitate specifice. | - Proceduri de lucru, proceduri de control, tehnologie de lucru etc. - Proceduri tehnice de asigurare a calităţii. - Tehnologii de execuţie. | Cerinţele de calitate sunt identificate cu atenţie şi responsabilitate. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate cu responsabilitate. Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează cu responsabilitate. Verificarea calităţii lucrărilor se realizează cu exigenţă şi atenţie. Eventualele defecte constatate sunt remediate cu promptitudine şi responsabililitate. |
| 2. Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii | 2.1. Capabilitatea de aplica procedurile tehnice de asigurare a calităţii în funcţie de tipul lucrării de executat. |  |  |
| 3. Verificarea calităţii lucrărilor executate | 3.1 Abilitatea de a compara calitatea lucrărilor executate cu cerinţele de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice. |  |  |
| 4. Remedierea defectelor constatate | 4.1. Capabilitatea de a identifica defecte. 4.2.Abilitatea de a depista cauzele care duc la apariţia defectelor. 4.3.Abilitatea de a înlătura defectele. |  |  |
| Gama de variabile: Cerinţe de calitate: - procedurile de asigurare a calităţii - documentele sistemului de management al calităţii |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -simulările nu sunt considerate ca fiind acceptabile pentru producerea dovezilor referitoare la această unitate de competenţă. Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral ). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Verificarea stării vehiculelor feroviare manevrate ( unitate specifică ) | Coduri de referință Se completează de către Autoritatea Națională de Calificări |
| --- | --- |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele ,deprinderile şi atitudinile necesare executantului pentru a se asigura că starea vehiculelor feroviare permite executarea operaţiilor de manevră în condiţii de siguranţa circulaţiei trenurilor şi securitatea transporturilor. | NIVELUL UNITĂȚII 2 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punct de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Constatarea stării încărcăturii | 1.1.Abilitatea de a observa dacă starea încărcăturii este conformă cu normele specifice în vigoare. 1.2. Capabilitatea de a identifica nereguli privind modul corect de încărcare şi asigurare | Modul de încărcare al mărfurilor în vagoane Modul de asigurare al mărfurilor Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele feroviare la introducerea lor în trenuri. Ce reprezintă gabaritul de liberă trecere. ....................... Prevederile Planului Tehnic de Exploatare **) legate de manevra vehiculelor feroviare. Cazurile în care se face revizuirea macazurilor Modul de revizuire al macazurilor Defecte ale macazurilor ce pot pune în pericol circulaţia sau manevra vehiculelor | Starea încărcăturii se observă cu atenţie şi responsabilitate. Neregulile se identifică cu promptitudine şi rigurozitate. Defectele se identifică cu promptitudine şi profesionalism. Verificarea asigurării gabaritului de liberă trecere se face cu rigurozitate şi responsabilitate. Examinarea stării tehnice a frânelor de mână se realizează cu rigurozitate şi atenţie. Identificarea cu promptitudine a liniilor şi macazurile ce trebuie revizuite. Identificarea defectelor ce pun în pericol circulaţia sau manevra vehiculelor se face cu rigurozitate |
| 2. Examinarea părţilor şi accesoriilor mobile ale vagoanelor | 2.1.Abilitatea de a identifica materialul rulant cu care urmează să se manevreze. 2.2.Capabilitatea de a identifica defecte ale materialului rulant. |  |  |
| 3.Verificarea asigurării gabaritului de liberă trecere *) | 3.1.Capabilitatea de compara gabaritul vehiculelor feroviare cu gabaritul de liberă trecere |  |  |
| 4. Examinarea stării tehnice a frânelor de mână | 3.2.Abilitatea de a identifica frânele de mână în stare corespunzătoare de funcţionare. |  |  |
| 5. Revizuirea stării liniilor şi a macazurilor | 4.1.Abilitatea de a identifica liniile şi macazurile ce trebuie revizuite. 4.2. Capabilitatea de a observa dacă starea liniilor şi a macazurilor este în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 4.3. Abilitatea de a identifica defecte ce pun în pericol circulaţia sau manevra vehiculelor feroviare. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile staţiei prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare Tipuri de echipamente şi material folosite: vehiculele feroviare ce urmează a fi manevrate , mijloacele şi rechizitele pentru fixarea şi asigurarea încărcăturii, părţile şi accesoriile mobile ale vagoanelor ,regulamente în vigoare, ordine şi dispoziţii în vigoare, reglementări specifice în vigoare. Situaţii de risc : Producerea de accidente *** ) sau evenimente feroviare ****). Factori de risc: Vagoane cu scurgeri din conţinut Vagoane cu capacele de la domă sau gurile de încărcare de pe acoperiş deschise Vagoane nedescărcate complet Vagoane cu încărcătura pe o parte Vagoane cu uşi, capace deschise Vagoane cu ţepuşe, clape nepuse în suporţi Mărfuri şi materiale descărcate sau depozitate şi care afectează vizibilitatea semnalelor Corpuri străine pe elementele constructive ale macazurilor Macaz neasigurat etc * ) - conturul geometric transversal limită , în plan vertical , perpendicular pe axa longitudinală a căii , în interiorul căruia, în afară de materialul rulant, nu se admite să pătrundă nici o parte a construcţiilor sau instalaţiilor fixe. **) - stabileşte modul de aplicare a unor prevederi din reglementările specifice,determinat de specificul de lucru al fiecărei staţii de cale ferată, în funcţie de modul de organizare a activităţii , dotarea tehnică, sistemul de circulaţie şi modul de lucru.Conţine prevederi de amănunt specific activităţii fiecărei staţii, referitoare la aplicarea reglementărilor specific obligatorii privind desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar. ***) – fapte deosebit de grave produse în circulaţia trenurilor sau activitatea de manevră, care au avut ca urmare însemnate pagube material şi/sau victime omeneşti ****)– fapte grave produse în circulaţia trenurilor sau activitatea de manevră cae au avut ca urmare: În circulaţia trenurilor: avarii la vehiculele feroviare care necesită reparaţii curente; La manevră: avarii al vehiculele feroviare care necesită reparaţii cu ridicare la locomotive şi automotoare, reparaţii periodice la vagoanele de călători şi marfă sau reparaţii curente la vehicule feroviare de orice fel. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Asigurarea materialului rulant contra fugirii ( unitate specifică ) | Coduri de referință Se completează de către Autoritatea Națională de Calificări |
| --- | --- |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele , deprinderile şi atitudinile necesare executantului pentru a realiza asigurarea materialului rulant contra fugirii în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. | NIVELUL UNITĂȚII 2 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punct de vedere al atitudinilor necesare |
| 1.Determinarea numărului de frâne necesar menţinerii pe loc | 1.1. Abilitatea de a calcula numărul de frâne necesar menţinerii pe loc în conformitate cu reglementările specifice în vigoare | Masa frânată a vehiculelor feroviare. Repartizarea frânelor active Tonajul frânat real şi tonajul necesar de frânat al unui tren Sistemele de frânare admise Reguli de utilizare a saboţilor de mână Defectele saboţilor de mână | Determinarea numărului de frâne necesar menţinerii pe loc se face cu atenţie şi responsabilitate. Strângerea numărului de frâne necesare menţinerii pe loc se face cu rigurozitate. Aşezarea saboţilor pe şină pentru oprirea şi asigurarea materialului rulant se face cu rapiditate , atenţie deosebită şi responsabilitate. Slăbirea frânelor de mână înainte de începerea manevrei se realizează cu profesionalism şi îndemânare. Ridicarea saboţilor de mână de pe linie se face cu rapiditate şi atenţie Calculul lungimii trenului se face cu corectitudine şi promptitudine. |
| 2.Strângerea numărului de frâne necesar menţinerii pe loc | 2. 1.Abilitatea de a identifica frânele de mână în stare corespunzătoare de funcţionare 2.2. Capabilitatea de a acţiona frânele de mână |  |  |
| 3. Aşezarea saboţilor pe şină pentru oprirea şi asigurarea materialului rulant | 3.1. Abilitatea de a identifica liniile staţiei pe care se manevrează 3.2. Abilitatea de a utiliza saboţii de mână în conformitate cu regulile prevăzute în reglementările specific în vigoare. |  |  |
| 4.Slăbirea frânelor de mână înainte de începerea manevrei | 4.1.Capabilitatea de a identifica frânele de mână ce trebuie slăbite 4.2. Capabilitatea de a acţiona frânele de mână |  |  |
| 5. Ridicarea saboţilor de mână de pe linie | 5.1.Capabilitatea de a identifica saboţii de mână 5.2. Capabilitatea de a scoate saboţii de mână de la roţile materialului rulant |  |  |
| 6. Calcularea lungimii metrice a trenului | 6.1.Abilitatea de a identifica datele înscrise pe vagon. 6.2. Abilitatea de a calcula lungimea trenului. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile staţiei prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare Tipuri de echipamente şi material folosite: vehiculele feroviare cu care se manevrează, saboţii de mână, suporturile pentru saboţi, rastelul pe care se păstrează saboţii, ordine de circulație ,registre aferente activităţii conform instrucţiunilor în vigoare, regulamente în vigoare, ordine şi dispoziţii în vigoare, reglementări specifice în vigoare. Situaţii de risc : Producerea de accidente sau evenimente feroviare . Factori de risc: Calculul greşit al frânelor de mână necesare menţinerii pe loc Strângerea unui număr de frâne de mână mai mic decât cel necesar menţinerii pe loc Saboţii se mână aşezaţi pe şină la o distanţă necorespunzătoare Saboţi de mână aşezaţi pe macazuri Utilizarea saboţilor de mână cu defecte |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |
| Titlu unității Executarea sarcinilor privind manevrarea vehiculelor feroviare ( unitate specifică ) | Coduri de referință Se completează de către Autoritatea Națională de Calificări |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare executantului pentru a executa sarcinile care îi revin în desfăşurarea activităţii de manevră în conformitate cu reglementările specifice în vigoare şi cu respectarea siguranţei circulaţiei şi securităţii transporturilor | NIVELUL UNITĂȚII 2 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punct de vedere al atitudinilor necesare |
| 1.Legarea locomotivei la tren şi frână şi a vagoanelor | 1.1. Abilitatea de a mânui cuple. 1.2. Abilitatea de a lega vehiculele feroviare în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. | Modul de legare al locomotivelor la tren Modul de legare al locomotivelor la frână Modul de dezlegare al locomotivelor de la tren Modul de dezlegare al locomotivelor de la frână Modul de aranjare al vagoanelor în tren Cazuri în care se acoperă mişcările de manevră Modul de acoperire al mişcărilor de manevră Tipurile de semnale date cu instrumente portative de semnalizare Modul în care se dau semnalele cu instrumente portative de semnalizare Instrumentele portative de semnalizare utilizate Cazurile în care se dau semnale cu instrumente portative de semnalizare Tipurile probelor de frână Cazuri în care se execută fiecare tip de probă de frână Semnalele date cu instrumente de semnalizare portative legate de proba frânei. Defectele vehiculelor feroviare care periclitează siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor. Starea încărcăturii care periclitează siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor. Obligaţiile personalului care supraveghează prin defilare trenurile | Legarea locomotivei la tren şi frână şi a vagoanelor se face cu atenţie şi responsabilitate. Delzlegarea locomotivei de la tren şi frână şi a vagoanelor se face cu atenţie şi responsabilitate Aranjarea vagoanelor în trenuri se face cu atenţie, cu rigurozitate şi profesionalism. Acoperirea mişcărilor de manevră se face cu atenţie şi meticulozitate. Identificarea tipurilor de semnale se face cu promptitudine şi responsabilitate. Interpretarea semnalelor se face cu corectitudine. Identificarea faptului că probele de frână se execută conform prevederilor regulamentelor în vigoare se face cu atenţie şi profesionalism. Semnalele date cu instrumentele portative de semnalizare se intrepretează cu corectitudine şi responsabilitate. Defilarea trenurilor se face cu atenţie, meticulozitate, responsabilitate. |
| 2.Dezlegarea locomotivei şi a vagoanelor în vederea manevrării | 2.1. Abilitatea de a mânui cuple. 2.2. Abilitatea de a dezlega vehiculele feroviare în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. |  |  |
| 3. Aranjarea vagoanelor în trenuri | 3.1. Abilitatea de a identifica tipurile de vagoane 3.2. Abilitatea de a aranja vagoanele în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. |  |  |
| 4.Acoperirea mişcărilor de manevră | 4.1.Abilitatea de a identifica liniile la care urmează să se desfăşoare manevra. 4.2.Abilitatea de a utiliza discurile de acoperire. |  |  |
| 5. Darea semnalelor cu instrumente portative | 5.1. Abilitatea de a identifica tipurile de semnale folosite în funcţie de procesul tehnologic executat. 5.2. Abilitatea de a interpreta semnalele date cu instrumente portative în conformitate cu regulamentele specifice în vigoare. 5.3. Abilitatea de a mânui instrumentele portative de semnalizare |  |  |
| 6. Efectuarea probelor de frână la trenuri | 6.1.Abilitatea de a identifica cazurile în care se se execută probele de frână conform prevederilor regulamentelor în vigoare. 6.2. Capabilitatea de a efectua probele de frână 6.3. Abilitatea de a da şi interpreta semnalele date cu instrumentele portative de semnalizare |  |  |
| 7.Supravegherea prin defilare a trenurilor | 7.1.Abilitatea de a identifica vizual și auditiv defectele vehiculelor feroviare care pun în pericol siguranța circulației, 7.2.Abilitatea de a folosi instrumentele portative de semnalizare |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile stației prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare, Locul prevăzut în Planul Tehnic de Exploatare al stației Tipuri de echipamente şi material folosite: locomotive, vagoane, cuple,Instalaţii feroviare, prăjini, discuri roşii, instrumente portative de semnalizare,, regulamente în vigoare, ordine şi dispoziţii în vigoare, reglementări specifice în vigoare Situaţii de risc: Producerea de accidente sau evenimente feroviare . Factori de risc: Interpretarea eronată a semnalelor date cu instrumentele portative de semnalizare Darea eronată a semnalelor cu instrumentele portative de semnalizare Legarea necorespunzătoare a vagoanelor , etc |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Exploatarea echipamentelor din activitatea de manevră ( unitate specifică ) | Coduri de referință Se completează de către Autoritatea Națională de Calificări |
| --- | --- |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare executantului pentru a exploata în conformitate cu reglementările specifice în vigoare instalaţiile, echipamentele şi documentele aferente activităţii de manevră. | NIVELUL UNITĂȚII 2 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punct de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Mânuirea instalaţiilor necentralizate | 1.1.Abilitatea de a mânui instalaţiile necentralizate conform instrucţiunilor de manipulare. | Modul de manipulare al instalaţiilor necentrelizate Modul de exploatare al echipamentelor aferente activităţii de manevră Modul de completare al documentelor însoţitoare ale trenului Tipurile documentelor însoţitoare ale trenului Circuitul documentelor însoţitoare ale trenului Modul de întocmire al unui raport de eveniment Cazuri în care se întocmeşte raport de eveniment | Mânuirea instalaţiilor necentralizate se face cu responsabilitate şi profesionalism Mânuirea instalaţiilor necentralizate se realizează cu operativitate şi răspundere Manipularea documentelor însoţitoare ale trenului se face cu atenţie şi promptitudine Întocmirea rapoartelor de eveniment se face cu atenţie, spirit de răspundere, corectitudine. |
| 2.Utilizarea echipamentelor | 2.1Abilitatea de a utiliza echipamentele în conformitate cu prevederile reglementărilor de lucru în vigoare. |  |  |
| 3.Manipularea documentelor însoţitoare ale trenului | 3.1. Abilitatea de a identifica tipul documentelor. 3.2. Capabilitatea de completa documentele însoţitoare ale trenului conform reglementărilor specifice în vigoare. |  |  |
| 3. Întocmirea rapoartelor de eveniment | 3.1. Abilitatea de relata în scris un eveniment |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile stației prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare Tipuri de echipamente şi material folosite: locomotive, vagoane, cuple,Instalaţii feroviare, echipamente feroviare, regulamente în vigoare, ordine şi dispoziţii în vigoare, reglementări specifice în vigoare Situaţii de risc: Producerea de accidente sau evenimente feroviare . Factori de risc: Manipularea defectuoasă a macazurilor necentralizate; Completarea incorectă a documentelor însoţitoare ale trenurilor etc |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |