Standard ocupațional

Revizor tehnic de vagoane

În sectorul : Transporturi

Cod: 413319

Data aprobării:...................................................

Denumire  document electronic: S.O. - RTV

Versiunea :..........................................................

Data de revizuire preconizată:………………….

Se completează de către Autoritatea Natională de Calificări

Inițiatorul standardului: Comitetul sectorial Transporturi

Coordonator echipă de redactare SO:

Echipa de redactare :  Razvan Berceanu – sef serviciu programe si relatii cu cursantii - Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară

Verificator standard ocupațional:

Redactor(ii) calificării:

Denumirea AO: Revizor Tehnic de Vagoane

Data elaborării AO: 18.03.2008

Responsabilitatea pentru conținutul acestui standard ocupațional și al calificărilor bazate pe acest standard ocupațional revine Comitetului sectorial Transporturi.

Data evaluarii:

Comisia de validare

- Descrierea ocupației:

Revizorul tehnic de vagoane  este absolvent al nivelului de calificare 3 , autorizat să organizeze şi să execute activităţi în legătură cu revizia tehnica si pregatirea tehica a trenurilor si modul de tratarea a vagoanelor defecte in exploatare.

Revizorul tehnic de vagoane  este raspunzator de pregatirea tehnica a trenurilor de calatori si de marfa si / sau executa reparatii la vagoanele defecte in exploatare, efectueaza probe de frana.

Nivelul de calificare 3 - Nivelele de calificare s-au stabilit în conformitate cu principiul Cadrului European al Calificărilo( EQF )

- Contextul ocupației:

Siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor sunt concepte potrivit cărora circulaţia trenurilor şi efectuarea manevrelor trebuie să se desfăşoare fără pericol pentru călători , pentru bunurile încredinţate la transport , pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructura feroviară, precum şi pentru mediul înconjurător.

Personalul care desfăşoară activităţi sau operaţiuni în legătură cu revizia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare este obligat să cunoască şi să respecte prevederile regulamentelor în vigoare specifice funcţiei/activităţii pe care o exercită/prestează.

Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară pe proprie răspundere activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă atestare profesională de specialitate, să deţină avizul medical şi cel psihologic de aptitudine, precum şi autorizaţiile necesare exercitării/executării funcţiei/activităţii şi/sau manipulării instalaţiilor de siguranţa circulaţiei.

Modul de efectuare a verificării profesionale şi periodicitatea acesteia , al examinării medicale şi psihologice , precum şi modul de autorizare în funcţie/activitate şi pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei sunt cele stabilite în reglementările specifice în vigoare.

Personalul care întreţine şi/sau manipulează instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa circulaţiei, trebuie să fie instruit şi autorizat în acest scop.

- Lista funcțiilor majore:

- Coordoneaza activitatea privind revizia tehnica a vagoanelor.

- Verifica starea tehnica si identifica lipsurile la vagoanele revizuite.

- Efectueaza lucrari specifice.

- Monitorizează scriptic  desfasurarea activitatii de revizie.

Unităţile de competenţe cheie

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba română

Titlul unităţii 2:  Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie

Titlul unităţii 3 : A învăţa să înveţi

Titlul unităţii 4:   Spirit întreprinzător şi de iniţiativă

Titlul unităţii 5 :  Competenţe sociale şi civice

Unitățile de competențe generale

Titlul unităţii 1: Lucrul în echipă

Titlul unităţii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Titlul unităţii 3:  Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Titlul unităţii 4:  Aplicarea procedurilor implementate prin sistemul de management al calitatii

Unitățile de competențe specifice

Titlul unităţii 1: Coordonarea activitatii privind revizia tehnica a vagoanelor

Titlul unităţii 2: Verificarea starii tehnice si identificarea lipsurilor la vagoanele revizuite.

Titlul unităţii 3: Efectuarea de lucrari specifice.

Titlul unităţii 4: Monitorizarea scriptica a desfasurarii activitatii de revizie.

| Titlu unității Lucrul în echipă ( unitate generală ) | Cod de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele , deprinderile şi atitudinile necesare pentru realizarea unui obiectiv în grup, pentru îndeplinirea unei sarcini comune. | NIVELUL UNITĂŢII : 2 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1.Identificarea sarcinilor și resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor | Capabilitatea de a identifica resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor Capabilitatea de a descrie sarcinile de lucru în conformitate cu reglementările specific în vigoare. | Procesele tehnologice Instrucţiuni de serviciu specifice în vigoare Asumarea sarcinilor se face cu responsabilitate, profesionalism, operativitate Colaborarea cu membrii echipei se realizează cu profesionalism,operativitate | Identificarea sarcinilor și resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor se face cu responsabilitate şi atenţie . Asumarea sarcinilor care îi revin în echipă se efectuează cu profesionalism şi operativitate. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor se realizează cu profesionalism şi operativitate |
| 2.Asumarea sarcinilor care îi revin în echipă | 2.1.Capabilitatea de a-şi asuma sarcini 2.2.Capabilitatea de a comunica 2.3.Capabilitatea de a iniţia acţiuni în grup |  |  |
| 3.Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor | 3.1. Capabilitatea de a explica sarcinile date 3.2. Abilitatea de a se încadra în timp 3.3. Capabilitatea de a respecta un plan comun 3.4. Abilitatea de a asigura echilibrul de sarcini în echipă |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific Tipuri de echipamente şi material folosite: infrastructura feroviară, construcţii feroviare,instalaţii feroviare, sisteme, echipamente şi produse informatice, vehicule feroviare Situaţii de risc Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, in timpul manevrării, proiectare de particule în special în ochi, risc de alunecare, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite, arsuri etc. Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic. Particularităţile locului de muncă: posture de revizie, linii de cale ferata Situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc. Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, etc. Mijloace de semnalizare: utilizate permanent- panouri ( indicatoare, plăci ), culori de securitate; etichete( pictograme, simbol de culoare pe fond ); utilizate ocazional - semnale luminoase, acustice, comunicare verbală ( pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi in domeniul situaţiilor de urgenţă ( unitate generală ) | Cod de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele ,deprinderile şi atitudinile necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă, în scopul evitării producerii accidentelor, acordării de prim ajutor, precum şi al intervenirii în cazul situaţiilor de urgenţă. | NIVELUL UNITĂŢII : 2 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Identificarea factorilor de risc | 1.1. Abilitatea de a identifica factorii de risc, în corelaţie cu specificul lucrărilor de executat şi particularităţile locului de muncă. 1.2. Abilitatea de a analiza responsabil mijloacele de semnalizare şi avertizare existente | Modul de identificare a factorilor de risc Modul de interpretare al mijloacelor de semnalizare şi avertizare Tipurile de mijloace de semnalizare şi avertizare Reglementările specifice referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă Normele generale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. Prevederile din fişa postului legate de sănătatea şi securitatea în muncă Modul de însuşire a prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă Modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în vederea asigurării securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă Modul de utilizare a echipamentelor de lucru şi echipamentelor individuale de protecţie Modul de întreţinere şi păstrare a echipamentelor de lucru şi echipamentelor individuale de protecţie Reglementările specifice referitoare la situaţiile de urgenţă Normele generale referitoare la situaţiile de urgenţă Prevederile din fişa postului legate situaţiile de urgenţă Modul de însuşire a prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă Modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă Modul de sesizare al situaţiilor de urgenţă Modul de avizare a unui accident | Identificarea factorilor de risc se face cu atenţie,responsabilitate, profesionalism Prevederile legale se Identifică cu acurateţe şi operativitate factorii de risc. Prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt aplicate permanent, cu multă seriozitate şi responsabilitate pe întreaga derulare a activităţilor. Echipamentele de lucru şi echipamentele individuale de protecţie se utilizează cu seriozitate şi responsabilitate. Prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă sunt aplicate permanent, cu multă seriozitate şi responsabilitate pe întreaga derulare a activităţilor. Intervenţia în caz de accident se face prompt, cu stăpânire de sine. Se intervine cu seriozitate şi profesionalism. |
| 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă | 2.1. Abilitatea de identifica prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în corelaţie cu specificul locului de muncă. 2.2. Abilitatea de a-şi însuşi prevederile legale referitoare la sănătate şi securitatea în muncă şi măsurile de prim ajutor în caz de accident prin participarea la instructajele la locul de muncă şi instructajele periodice periodice. 2.3. Abilitatea de a aplica prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă s pentru asigurarea securităţii personale şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă, pe întreaga derulare a activităţilor. |  |  |
| 3. Utilizarea echipamentelor de lucru și echipamentelor individuale de protecție | 3.1. Abilitatea de a utiliza echipamentele de lucru şi echipamentele individuale de protecţie corect, în conformitate cu scopul pentru care au fost primite. 3.2. Abilitatea de a întreţine şi păstra echipamentele în conformitate cu prevederile producătorului echipamentului şi cu procedura specifică locului de muncă. |  |  |
| 4. Aplicarea prevederilor legale referitoare la situaţiile de urgenţă | 4.1. Abilitatea de identifica prevederile legale referitoare la la situaţiile de urgenţă în corelaţie cu specificul locului de muncă. 4.2. Abilitatea de a-şi însuşi prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă prin participarea la instructajele la locul de muncă şi instructajele periodice periodice. 4.3. Abilitatea de a aplica prevederile legale referitoare la situaţiile de urgenţă |  |  |
| 5.Intervenţia în caz de accident | 5.1.Abilitatea de a anunţa eventualele accidente personalului abilitat şi serviciilor de urgenţă. 5.2.Abilitatea de a identifica modalitatea de intervenţie funcţie de accidentul produs. 5.3.Abilitatea de a interveni în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile stației prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare *, posturile de revizie. Tipuri de echipamente şi material folosite: infrastructura feroviară, construcţii feroviare,instalaţii feroviare, sisteme, echipamente şi produse informatice, vehicule feroviare Situaţii de risc : Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, in timpul manevrării, proiectare de particule în special în ochi, risc de alunecare, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite, arsuri etc. Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic. Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri, posturi de revizie, linii de cale ferata. Situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc. Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate, modalitatea de organizare a activităţilor, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, condiţiile de temperatură şi iluminare etc. Mijloace de semnalizare: utilizate permanent- panouri ( indicatoare, plăci ), culori de securitate; etichete( pictograme, simbol de culoare pe fond ); utilizate ocazional - semnale luminoase, acustice, comunicare verbală ( pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. Echipamentul individual de protecţie a muncii: căşti de protecţie, mănuşi diverse, palmare, bocanci, veste, pufoaice etc. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale. |
| Titlu unității Aplicarea normelor de protecţie a mediului (unitate generală) | Cod de referinţă |
| Descrierea unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele ,deprinderile şi atitudinile necesare executantului, în vederea coordonării şi aplicării corecte a normelor de protecţie a mediului, în scopul diminuǎrii riscurilor de mediu, precum şi a consumului de resurse naturale. | NIVELUL UNITĂŢII : 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Aplicarea normelor de protecţie a mediului | 1.1. Abilitatea de identifica prevederile legale referitoare la normelor de protecţie a mediului în corelaţie cu specificul locului de muncă. 1.2.Abilitatea de a-şi însuşi prevederile legale referitoare protecţia mediului 1.3.Abilitatea de a identifica problemele de mediu asociate activităţilor desfăşurate 1.4.Abilitatea de a aplica normele de protecţie a mediului evitându-se impactul nociv asupra mediului înconjurător zonei de lucru. | Norme specifice de protecţie a mediului. Legislaţie şi proceduri interne de urgenţă, specifice. Particularităţile locului de muncă. Modul de acţionare pentru reducerea resurselor | Problemele de mediu, asociate activităţilor desfăşurate sunt identificate cu atenţie. Normele de protecţie a mediului sunt însuşite, cu responsabilitate. Eventualele riscuri, ce pot afecta factorii de mediu de la locul de muncă şi vecinătăţi, sunt anunţate, cu promptitudine, persoanalului abilitat şi serviciilor de urgenţă Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se desfăşoară cu promptitudine. Identificarea situaţiilor în care se pot produce pierderi, necontrolate de resurse naturale se face cu responsabilitate. |
| 2. Acţionarea pentru diminuarea riscurilor de mediu | 2.1.Abilitatea de a aplicara procedurile de recuperare a materialelor refolosibile adecvat specificului activităţilor derulate. 2.2.Capabilitatea de a manipula şi depozita reziduurile rezultate din activităţile de pe locul de muncă conform procedurilor interne, fără afectarea mediului înconjurător. 2.3 Capabilitatea de a interveni pentru aplicarea de măsuri reparatorii a mediului înconjurător în conformitate cu procedurile de urgenţă şi legislaţia în vigoare. 2.4 . Capabilitatea de a interveni pentru aplicarea de măsuri reparatorii a mediului înconjurător evitând agravarea situaţiei deja create. |  |  |
| 3. Acţionarea pentru diminuarea consumului de resurse naturale. | 3.1 Utilizarea resurselor naturale se face judicios. 3.2. Acţiunea pentru diminuarea pierderilor de resurse naturale se face permanent, conform procedurilor specifice. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile stației prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare Tipuri de echipamente şi material folosite: legea protecţiei mediului, norme de protecţia mediului, regulament de ordine interioară ( ROI ), fişa postului, plan prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, tematică instruiri etc. Situaţii de risc : Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale. Riscuri: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii etc. Factori de risc ce acţionează asupra mediului: - chimici: substanţe toxice, corozive, inflamabile; - mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice; mişcări funcţionale ale echipamentelor; deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei ( alunecare, rostogolire, răsturnare etc. ); - termici; - electrici; - biologici; - radiaţii; - gaze ( inflamabile, explozive ); Instructaje periodice: zilnice, săptămânale, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de specificul condiţiilor de lucru. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Aplicarea procedurilor de calitate (unitate generală) | Cod de referinţă |
| --- | --- |
| Descrierea unităţii de competenţă:Unitatea cuprinde cunoştinţele , deprinderile şi atitudinile necesare executantului, pentru coordonarea şi asigurarea cerinţelor de calitate ale lucrǎrilor de pregǎtire a activităţilor / operaţiilor specifice sarcinii de lucru, de la locul / postul de muncă. | NIVELUL UNITĂŢII : 2 |
| Elemente de competenţă | Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare | Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Identificarea cerinţelor de calitate specifice | 1.1.Abilitatea de a identifica cerinţele de calitate specifice. | Proceduri de lucru, proceduri de control, tehnologie de lucru etc. Proceduri tehnice de asigurare a calităţii. Tehnologii de execuţie. | Cerinţele de calitate sunt identificate cu atenţie şi responsabilitate. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate cu responsabilitate. Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează cu responsabilitate. Verificarea calităţii lucrărilor se realizează cu exigenţă şi atenţie. Eventualele neconformitati constatate sunt remediate cu promptitudine şi responsabililitate. |
| 2. Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii | 2.1. Capabilitatea de aplica procedurile tehnice de asigurare a calităţii în funcţie de tipul lucrării de executat. |  |  |
| 3. Verificarea calităţii lucrărilor executate | 3.1 Abilitatea de a compara calitatea lucrărilor executate cu cerinţele de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice. |  |  |
| 4. Remedierea neconformitatilor constatate | 4.1. Capabilitatea de a identifica neconformitatile. 4.2.Abilitatea de a depista cauzele care duc la apariţia neconformitatilor. 4.3.Abilitatea de a înlătura neconformitatile. |  |  |
| Gama de variabile: Cerinţe de calitate: - procedurile de asigurare a calităţii - documentele sistemului de management al calităţii |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -simulările nu sunt considerate ca fiind acceptabile pentru producerea dovezilor referitoare la această unitate de competenţă. Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral ). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Coordonarea activitatii privind revizia tehnica a vagoanelor ( unitate specifică ) | Coduri de referință Se completează de către Autoritatea Națională de Calificări |
| --- | --- |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele ,deprinderile şi atitudinile necesare executantului pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate condiţiile astfel încât activitatea desfăşurată să asigure siguranţa circulaţiei trenurilor şi securitatea transporturilor. | NIVELUL UNITĂȚII 3 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punct de vedere al atitudinilor necesare |
| 1. Examinarea stării personalului * | 1.1.Abilitatea de a observa dacă personalul este odihnit şi în stare normală. 1.2.Abilitatea de a folosi fiola alcoolscop 1.3. Abilitatea de a interpreta indicaţiile fiolei alcoolscop. | Noţiuni minime de sănătate Instrucţiuni de folosire ale fiolei Modul de funcţionare al instalatiilor feroviare din dotarea postului de revizie. Modul de rezolvare al sarcinilor trasate. Cazurile în care sunt necesare implementarea de actiuni corective / preventive. | Examinarea stării personalului se face cu responsabilitate şi promptitudine. Testarea cu fiola alcoolscop se face cu atenţie. Interpretarea indicaţiilor fiolei alcoolscop se face cu corectitudine şi rigurozitate. Instalaţiile feroviare din dotarea postului de revizie se verifică cu profesionalism , promptitudine şi atenţie. Sarcinile trasate se executa cu promptitudine si corectitudine. Actiunile corective/preventive se realizeaza cu responsabilitate si atentie. |
| 2. Participarea la analiza de intrare in serviciu. | 2.1. Abilitatea de a pastra in buna stare sculele si rechizitele necesare 2.2. Abilitatea de a cunoaste amplasarea , funcționarea si manipularea corespunzătoare a instalaţiilor feroviare din dotarea postului de revizie. 2.3.Abilitatea de a rezolva sarcinile trasate de seful de tura. 2.4. Abilitatea de a imbunatati / implementa actiuni corective / preventive. |  |  |
| 3. Participarea la primirea predarea trenurilor | 3.1.Abilitatea de a identifica materialul rulant lasat in predare la postul de revizie 3.2 Abilitatea de a observa aşezarea semnalelor de atentionare la capetele trenului. 3.3. Abilitatea de a cunoaste prevederile din planul tehnic de exploatare al statiei. | Modul de inscriptionare al vehiculelor feroviare Modul de aşezare al semnalelor de atentionare la capetele trenului. Informaţiile cuprinse în planul tehnic de exploatare al statiei. | Verificarea datelor inscriptionate pe materialului rulant se face cu spirit de răspundere, cu profesionalism. Verificarea existentei semnalelor de atentionare la capetele trenului se face cu responsabilitate, profesionalism. Insusirea datelor mentionate in planul tehnic de exploatatre se face cu meticulozitate. Colaţionarea dispoziţiilor se face cu promptitudine şi meticulozitate. |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile stației prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare **, posturile de revizie Tipuri de echipamente şi material folosite: Instalaţii feroviare, material rulant, fiole alcoolscop, registre aferente activităţii conform instrucţiunilor în vigoare, regulamente în vigoare, ordine şi dispoziţii în vigoare, reglementări specifice în vigoare. Situaţii de risc : Producerea de accidente*** sau evenimente feroviare ****. Factori de risc: Personal aflat sub influenţa băuturilor alcoolice Deranjamente ivite în funcţionarea instalaţiilor feroviare Material rulant asigurat necorespunzător *Personal : personalul din subordine, personalul operatorilor de transport feroviar la accesul pe infrastructura publică ** Plan Tehnic de Exploatare:stabileşte modul de aplicare a unor prevederi din reglementările specifice,determinat de specificul de lucru al fiecărei staţii de cale ferată, în funcţie de modul de organizare a activităţii , dotarea tehnică, sistemul de circulaţie şi modul de lucru.Conţine prevederi de amănunt specific activităţii fiecărei staţii, referitoare la aplicarea reglementărilor specific obligatorii privind desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar. *** Accidente – fapte deosebit de grave produse în circulaţia trenurilor sau activitatea de manevră, care au avut ca urmare însemnate pagube material şi/sau victime omeneşti ****Evenimente feroviare – fapte grave produse în circulaţia trenurilor sau activitatea de manevră cae au avut ca urmare: În circulaţia trenurilor: avarii la vehiculele feroviare care necesită reparaţii curente; La manevră: avarii al vehiculele feroviare care necesită reparaţii cu ridicare la locomotive şi automotoare, reparaţii periodice la vagoanele de călători şi marfă sau reparaţii curente la vehicule feroviare de orice fel. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Verificarea starii tehnice si identificarea lipsurilor la vagoanele revizuite. ( unitate specifică ) | Coduri de referință Se completează de către Autoritatea Națională de Calificări |
| --- | --- |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele , deprinderile şi atitudinile necesare executantului pentru a efectua coordonarea activităţii de revizuire a vagoanelor în conformitate cu reglementările specifice în vigoare şi cu respectarea siguranţei circulaţiei şi securităţii transporturilor | NIVELUL UNITĂȚII 3 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punct de vedere al atitudinilor necesare |
| 1.Verificarea starii tehnice si a lipsurilor de la aparatele de rulare, legare, ciocnire, semnalizare | 1.1 .Abilitatea de a identifica defectele, uzurile si /sau lipsurile aparatelor de rulare, legare, ciocnire,semnalizare în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de serviciu în vigoare. 1.2.Abilitatea de a inscrie defectele, uzurile si/sau lipsurile in conformitate cu reglementările şi instrucţiunile în vigoare . | Modul de organizare al manevrei activitatii de revizie Procesele tehnologice ale activităţii de revizie Modul de verificare al starii tehnice a aparatelor de rulare, legare, ciocnire si semnalizare Modul de revizuire si probare a instalatiei de iluminat si sonorizare. Modul de asigurare a inchiderii usilor frontale de la primul si ultimul vagon. Modul de functionare a instalatiei de climatizare . Modul de functionare a instalatiiilor sanitare Tipurile de revizii. Periodicitatea efectuarii reviziilor. Modul de inscriptionare a lipsurilor sau nefunctionalitatilor pe vagon. Cunoasterea parametrilor constructivi si functionali ai materialului rulant. Modul de asezare a incarcaturii in functie de tipul sau. Modul de asigurare a incarcaturii. | Identificarea defectelor, uzurilor si /sau lipsurilor se face cu responsabilitate si atentie. Inscriptionarea defectelor, lipsurilor si a nefunctionalitatilor se face cu atentie. Verificarea si probarea instalatiilor se face cu atentie. Corelarea sarcinilor se face cu implicare şi atenţie. Verificarea starii de salubritate se face cu atentie. Identificarea operaţiilor de revizie se face cu corectitudine. Verificarea inchiderii usilor frontale de la primul si ultimul vagon se face cu raspundere. Identificarea termenelor reviziilor inscriptionate se face cu atentie si responsabilitate. Verificarea modului de incarcare si marcare a incarcaturii se face cu atentie. Verificarea modului de asigurare a incarcaturii se face cu atentie si responsabilitate. |
| 2. Revizuirea starii tehnice a instalatiilor de iluminat, de sonorizare, de inchidere a usilor, de climatizare, sanitare. | 2.1.Abilitatea de a identifica, revizui, şi proba instalatia de iluminat, sonorizare. 2.2.Abilitatea de a revizui din punct de vedere al funcţionării ansamblurilor, subansamblurilor şi amenajărilor interioare, precum şi a instalaţiilor sanitare; 2.3.Abilitatea de a verifica lucrările de salubrizare a vagoanelor la interior şi exterior; 2.4.Abilitatea de a verifica închiderea şi încuierea uşilor frontale de la primul şi ultimul vagon de călători din tren, ridicarea şi fixarea în această poziţie a punţilor de intercomunicaţie; 2.5. Abilitatea de a verifica, revizui, repara şi verifica funcţionarea instalaţiei de încălzire a vagoanelor şi a remorcilor de automotor, în scopul asigurării încălzirii, climatizării sau ventilaţiei, după caz, la parametri stabiliţi; |  |  |
| 3. Verificarea termenelor reviziilor inscrise pe vagon. | 3.1.Abilitatea de a identifica inscrierile mentionate pe vagon. 3.2. Abilitatea de a cunoaste periodicitatea efectuarii reviziilor. 3.3. Abilitatea de a cunoaste tipurile de revizii. |  |  |
| 4.Verificarea modului de asigurare si incarcare. | 4.1. Abilitatea de a constata modul de incarcare al vagoanelor în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. 4.2. . Abilitatea de a constata modul de marcare al incarcaturiii în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. 4.3 Abilitatea de a constata corelarea intre incarcatura si parametrii tehnici ai vagonului. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific Tipuri de echipamente şi material folosite: Instalaţii feroviare , ordine de circulație ,registre aferente activităţii conform instrucţiunilor în vigoare, regulamente în vigoare, ordine şi dispoziţii în vigoare, reglementări specifice în vigoare, materialul rulant. Situaţii de risc : Producerea de accidente sau evenimente feroviare . Factori de risc: Sarcini trasate şi executate neinstrucţional Neidentificarea starii tehnice si a lipsurilor de la aparatele de rulare, legare, ciocnire, semnalizare Nefunctionarea corespunzatoare a instalatiilor de iluminat, de sonorizare, de inchidere a usilor, de climatizare, sanitare. Expedierea vagoanelor cu termenele de revizie expirate. Material rulant incarcat si neasigurat corespunzator etc. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |
| Titlu unității Efectuarea de lucrari specifice ( unitate specifică ) | Coduri de referință Se completează de către Autoritatea Națională de Calificări |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare executantului pentru a efecuta operaţiile specifice reviziei de vagoane în conformitate cu reglementările specifice în vigoare şi cu respectarea siguranţei circulaţiei şi securităţii transporturilor | NIVELUL UNITĂȚII 3 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punct de vedere al atitudinilor necesare |
| 1.Executarea probei complete a franei. | 1.1.Abilitatea de a identifica tipurile de frane cu care este echipat materialul rulant. 1.2.Abilitatea de a interpreta semnalele date cu instrumente portative în conformitate cu regulamentele specifice în vigoare. 1.3. Abilitatea de a mânui instrumentele portative de semnalizare. 1.4. Abilitatea de a masura, evalua si consemna rezultatele obtinute la efectuarea probei de frana. | Tipurile de semnale date cu instrumente portative de semnalizare Modul în care se dau semnalele cu instrumente portative de semnalizare Instrumentele portative de semnalizare utilizate Cazurile în care se dau semnale cu instrumente portative de semnalizare Interpretarea datelor obtinute in urma masuratorilor. Modul de înregistrare al masuratorilor. Tipurile de dispoziţii Modul de executare al dispoziţiilor Mijloacele de comunicaţii utilizate pentru realizarea probelor de frana Modul de obţinere al detasarii materialului rulant. Modul de utilizare al echipamentelor de lucru. Cazuri în care se efectueaza detasarea avagoanelor defecte. Modul de completare al formularelor specifice. | Identificarea tipurilor de frana se face cu responsabilitate. Efectuarea probei de frana se face cu atentie si responsabilitate. Interpretarea datelor se face cu atentie si responsabilitate.. Executarea dispoziţiilor se face cu rigurozitate. Interpretarea semnalelor se face cu atentie. Efectuarea reparatiilor se face cu respnsabilitate si atentie. Cazurile în care este necesara detasarea materialului rulant se identifică cu profesionalism. Completarea formularelor specific se face cu tentie si raspundere. Înmânarea notificarii se face cu implicare şi responsabilitate. |
| 2.Efectuarea de lucrari de reparatie ce se pot executa fara detasare. | 2.1.Abilitatea de a interpreta inscriptionarile cu defectele, uzurile si/sau lipsurile. 2.1. Abilitatea de a efectua lucrari specifice. |  |  |
| 3. Efectuarea de lucrari de reparatie ce se pot executa cu detasare. | 3.1.Abilitatea de a constata necesitatea detasarii. 3.2. Abilitatea de a înscrie notificarea şi obţinerea a detasarii. 3.3. Abilitatea de a comunica cele constatate si predarea sub semnatura catre personalul statiei a materialului rulant defect, neincarcat sau neasigurat corespunzator ce necesita detasare. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific, liniile stației prevăzute în Planul Tehnic de Exploatare, revizia de vagoane Tipuri de echipamente şi material folosite: Instalaţii feroviare, material rulant , instrumente portative de semnalizare: steguleț galben,fluier de mână,lanternă cu lumină albă , discul manual cu fața verde,lanterna cu lumină verde , programul de circulație zilnică ,formularul “ordin de circulaţie” si ’notificare’, regulamente în vigoare, ordine şi dispoziţii în vigoare, reglementări specifice în vigoare Situaţii de risc: Producerea de accidente sau evenimente feroviare . Factori de risc: Interpretarea eronată a semnalelor date cu instrumentele portative de semnalizare Darea eronată a semnalelor cu instrumentele portative de semnalizare Înscrierea eronată a celor constatate. Necunoasterea parametrilor tehnici si functionali ai componentelor materialului rulant. Efectuarea fara responsabilitate a probei de frana. Neavizarea modului eronat de incarcare, marcare si asigurare a incarcaturii. Efectuarea necorespunzatoare a reparatiilor sau schimbarea de piese fara atentie si lipsa de profesionalism. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de muncă; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |

| Titlu unității Monitorizarea scriptică a desfasurarii activităţii de revizie ( unitate specifică ) | Coduri de referință Se completează de către Autoritatea Națională de Calificări |
| --- | --- |
| Descrierea unității de competență: Unitatea cuprinde cunoştinţele ,deprinderile şi atitudinile necesare executantului pentru a interpreta şi a completa în conformitate cu reglementările specifice toate documentele aferente activităţii pe care o desfăşoară. | NIVELUL UNITĂȚII 3 |
| Elemente de competență | Criteriile de realizare din punct de vedere al deprinderilor practice necesare | Criterii de realizare din punct de vedere al cunoștințelor necesare | Criteriile de realizare din punct de vedere al atitudinilor necesare |
| 1.Supravegherea prin defilare a trenurilor in circulatie. | 1.1.Abilitatea de a observa vizual sau auditiv defecte care periclitează siguranţa circulaţiei conform prevederilor regulamentelor în vigoare 1.2. Abilitatea de a utiliza instrumentele portative de semnalizare si iluminare. | Caracteristici constructivi ai materialului rulant. Tipuri de semnale date cu instrumentele portative. Cazurile în care vagoanele circulă în condiţii speciale Modul de întocmire al Notei de Frana. Modul de completare al registrului de revizie Cazurile în care se fac notificari de retragere din circulatie Cazuri în care se întocmesc documentele. | Identificarea vizuala a defectelor se face cu atentie. Constatarea lipsurilor se face cu responsabilitate. Identificarea vagoanelor cu condiții speciale de circulație se face cu meticulozitate . Consemnarea reviziei materialului rulant se face cu promptitudine şi responsabilitate. Certificarea înscrierilor făcute în registrul de revizie se face cu profesionalism şi meticulozitate. Registrele necesare înscrierii se identifică cu corectitudine. Evenimentele se relatează în scris, clar, concis cu corectitudine şi imparţialitate. |
| 2.Consemnarea rezultatului verificarii functionarii instalatiilor, starii vagoanelor. | 2.1. Abilitatea de a înscrie rezultatul reviziei materialului rulant în conformitate cu reglementările specifice de serviciu în vigoare. |  |  |
| 3.Notificarea defectelor sau lipsurilor constatate la vagoane | 3.1. Abilitatea de a însemna a tuturor defectelor şi uzurilor constatate 3.2. Abilitatea de a transmite cele constatate. |  |  |
| 4.Avizarea vagoanelor defecte. | 4.1.Abilitatea de a însemna a tuturor defectelor şi uzurilor constatate 4.2. Abilitatea de a aviza în scris, sub semnătură de primire a personalului OTF care execută, a vagoanelor defecte care pun în pericol siguranţa circulaţiei. |  |  |
| Gama de variabile: Locaţii de desfăşurare a activităţilor: Locul de muncă specific Tipuri de echipamente şi material folosite: material rulant , instrumente portative de semnalizare si iluminare, registre si formulare tip, Situaţii de risc : Producerea de accidente sau evenimente feroviare . Factori de risc: Neatentie la defilarea trenului Înregistrări eronate făcute în registre si formulare Omiterea unei dispoziţii sau comenzi datorită neînregistrării şi neexecutarea acesteia etc. |
| Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca; -în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.) Recomandare privind tehnicile de evaluare: - Observarea directă. - Demonstraţie structurată ( în condiţii de muncă simulate ) - Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: - Chestionarea candidatului ( test scris, test oral , proiect, studiu de caz). - Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe, ca urmare a evaluǎrii la absolvirea unor cursuri de formare, pot fi recunoscute ca dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale |